# Combinatorial
val x = ~a (Bits, UInt, SInt) / val x = !a (Bool) / x / a	val x = a && b / b / x / a
val x = a && (b || c) / val tmp = b || c / val x = a && tmp / x / a / c / b
val x, y = Bool() / x := !a / y := x / y / a / x
val x = Mux(c, b, a) / val x = c ? b | a / b / a / c / F / T / x	val x = Bool() / when(c){ / x := b / } otherwise { / x := a / }

val sel = UInt(2 bits) / val x = Bool() / switch(sel){ / is(0) {x := a} / is(1) {x := b} / is(2) {x := c} / is(3) {x := d} / }	val sel = UInt(2 bits) / val vec = Vec(a,b,c,d) / val x = vec(sel) / b / a / sel / 0 / 1 / x / d / c / 2 / 3 / 2
	val sel = UInt(2 bits) / val x = sel.mux( / 0 -> a, / 1 -> b, / 2 -> c, / 3 -> d / )

# Register

b
a
c

D
Q

D
Q
clk

F
T
a
x
val x = Reg(Bool) / D / Q / D / Q / clk / x	val x = Reg(Bool) init(False) / D / Q / CLR / reset / clk / x
val x = Reg(Bool) / when(b){ / x := a / } / D / Q / clk / E / a / b / E / x	val x = Reg(Bool) init(False) / when(b){ / x := a / } / D / Q / CLR / E / b / E / a / clk / x / reset
val x = Reg(Bool) / x := a / when(c){ / x := b / }
val x = Reg(Bool) / x := a / when(d){ / when(e){ / x := c / } otherwise { / x := b / } / } / a / d / D / Q / D / Q / clk / F / T / c / b / e / F / T / x

# Component
class SubComp extends Component{ / val io = new Bundle { / val dutyCycle = out UInt(16 bits) / } / io.dutyCycle := 42 / } / SubComp / dutyCycle / 42
class Pwm(width : Int) extends Component{ / val io = new Bundle{ / val dutyCycle = in UInt(width bits) / val enable = in Bool / val pwm = out Bool / } / // ... / } / Pwm / pwm / enable / dutyCycle
class Toplevel extends Component{ / val io = new Bundle{ / val pin = out Bool / } / val subComp = new SubComp / val ctrl = new Pwm(width = 10) / ctrl.io.enable := True / ctrl.io.dutyCycle := subComp.io.dutyCycle << 6 / ctrl.io.pwm <> io.pin //Autoconnect / }
class Toplevel extends Component{ / //... / val something = new Area{ / val x = Reg(Bool) / } / val another = new Area{ / val y = !something.x / } / //.. / }

# Datatype/Interface
	val x = Bool() / val x = Bits(8 bits) / val x = UInt(8 bits) / val x = SInt(8 bits) / val x = Vec(UInt(8 bits), size = 4) / object State extends SpinalEnum{ / val IDLE, S0,S1,S2 = newElement() / } / val x = State()
case class RGB(channelWidth : Int) extends Bundle{ / val r,g,b = UInt(channelWidth bits) / def isBlack : Bool = r === 0 && g === 0 && b == 0 / } / g / r / b / RGB
val src = RGB(8) / val dst = Reg(RGB(channelWidth = 8)) / dst := src / g / r / b / src : RGB / g / r / b / dst : RGB / D / Q / D / Q / D / Q / 8 / 8
case class MemoryPort( addressWidth : Int, / dataWidth : Int) extends Bundle / with IMasterSlave { / val enable = Bool / val rwn = Bool / val address = Bits(addressWidth bits) / val writeData = Bits(dataWidth bits) / val readData = Bits(dataWidth bits) / override def asMaster(): Unit = { / out(enable,rwn,address,writeData) / in(readData) / } / } / rwn / enable / address / MemoryPort / readData / writeData
class MappedFifo( packetWidth : Int, / fifoDepth : Int) extends Component{ / val io = new Bundle{ / val apb = slave(MemoryPort( / addressWidth = 32, / dataWidth = 32 / )) / val pop = master(Stream(Bits(packetWidth bits))) / } / // ... / } / MappedFifo / pop / mem